## Slide 1: Dasar Audio Processing

## Slide 2: Bentuk Gelombang Sederhana
Frekuensi menyatakan banyaknya gelombang per detik, dinyatkan dalam Hertz (Hz)
Periode gelombang merupakan invers dari frekuensi, yaitu lamanya waktu untuk sebuah gelombang, dikenal juga dengan panjang gelombang
T = 0.5 detik, artinya ?

## Slide 3: Sinyal Sinus
Sinyal sinus sederhana dinyatakan dalam bentuk:
y = A sin (2πft + φ)
A = Amplitudo
f = frekuensi
t = waktu (dalam detik) atau indeks sample
φ = fase sinyal

## Slide 4: Hubungan antara Amplitudo, Frekuensi, Fasa
Apa pengaruh perubahan amplitudo, frekuensi, dan fasa pada gelombang ini?

## Slide 5: pengaruh perubahan amplitudo
Kuat Bunyi (Intensitas Bunyi)
adalah keras atau lemahnya bunyi yang terdengar
Kuat bunyi bergantung pada amplitude
Semakin besar amplitudo getaran sumber bunyi, semakin keras bunyi yang dihasilkan dan Sebaliknya

## Slide 6: pengaruh perubahan frekuensi
Kualitas Bunyi atau Timbre
contoh, nada suling dan nada terompet pada frekuensi yang dibedakan bunyinya.
Hukum Marsene.
Menurut Marsenne, faktor‑faktor yang mempengaruhi frekuensi alamiah sebuah senar, dawai, atau kawat adalah sebagai berikut:
panjang senar; semakin panjang senarnya, semakin rendah frekuensinya.
luas penampang senar; semakin tebal senarnya, semakin rendah frekuensinya.
tegangan senar; semakin tegang (ken­cang) senarnya, semakin tinggi fre­kuensinya.
massa jenis senar; semakin kecil massa jenis senar, semakin tinggi frekuensinya.

## Slide 7: pengaruh perubahan fasa
Gelombang suara dalam fasa yang sama dijumlahkan menghasilkan gelombang yang lebih kuat.
Gelombang suara dengan fasa berlawanan, tertinggal 180° masing-masing dijumlahkan menghasilkan nol. Ini banyak dijumpai pada kerja piranti penundaan nois.
Gelombang suara yang mempunyai hubungan fasa bervariasi menghasilkan pengaruh suara yang berbeda. Read more at: http://elektronika-dasar.web.id/frekuensi-periode-dan-fasa-gelombang-listrik/

## Slide 8: pengaruh perubahan fasa
noise cancelling headphone Headphone ini memiliki microphone yang menangkap noise dari luar dan kemudian direproduksi pada speaker headphone secara Out of Phase.
Dengan demikian suara noise dari luar akan bertabrakan dengan suara noise dari dalam secara berlawanan untuk menghilangkan suara noise dari telinga.

## Slide 9: Hubungan antara Amplitudo, Frekuensi, Fase

## Slide 10: Sinyal Audio
Pada prinsipnya sinyal audio sederhana dinyatakan dalam sinyal sinusioidal
Semua operasi yang berlaku pada sebuah sinyal sinusoid dapat dioperasikan pada sinyal audio
Proses konversi audio analog ke audio digital prinsipnya sama dengan proses ADC pada sinyal analog
Pada audio yang kita dengar, apa efek dari perubahan amplitudo dan frekuensi?

## Slide 11: Spectogram
Spectogram adalah suatu diagram yang berguna untuk melihat suatu gelombang dalam periode waktu yang pendek
Untuk akusisi data suara, parameter data suara akan lebih baik diamati menggunakan Spectogram
Format data suara yang akan dianalisa yang paling umum adalah berbentuk grafik dengan dua dimensi geometris yaitu sumbu horizontal mewakili waktu dan sumbu vertikal mewakili frekuensi
Selain dua dimensi tersebut biasanya terdapat dimensi ketiga yaitu amplitudo frekuensi tertentu pada waktu tertentu yang diwakili dengan intensitas atau warna setiap titik digambar

## Slide 12: Spectogram

## Slide 13: Skema Pemrosesan Audio Digital

## Slide 14: Sampling Process
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
Quantization
Error
1010
1011
1011
1011
1001
1010
1001
Digital Data Stream : 1010 1011 1011 1011 1001 ...
Sampling Period

## Slide 15: Decibel
Decibel (dB) digunakan untuk menyatakan intensitas suara
Formula yang digunakan:
X0 menyatakan nilai reference
Jadi, dB biasa digunakan untuk menyatakan intensitas suara relatif terhadap referensi 0 dB
Referensi 0 dB mewakili batas human perception

## Slide 16: Parameter Sinyal Audio Dasar
Sampling Frequency
Bit depth
Raw Data Rate

## Slide 17: Sampling Frequency
Sampling Frequency = Frekuensi Sampling
Sample rate adalah banyaknya jumlah sample yang diambil dalam satuan waktu (detik) dari signal yang diterima dalam bentuk signal kontinyu menjadi signal yang terpisah (signal diskret)
  Human Perception 20 Hz – 20 kHz (audio­ sonik)
  Nyquist menyatakan Fs > dua kali dari frekuensi maksimal
  Nyquist : Fs >= 40 kHz
    CD Audio 44.1 kHz
    Blu-ray: 48 kHz

## Slide 18: Bit depth
Bit depth adalah ukuran data digital yang diterima dari hasil konversi analog ke digital. Besarnya 16 Bit dan 24 Bit. *Bit rate = ukuran kecepatan bit data. Biasanya diukur dengan waktu seperti Kbps, Mbps, dst.
Bit depth berpengaruh terhadap tingkat intensitas atau loudness relatif (tingkat kebisingan) terhadap pendengarn manusia
    Treshold of hearing – 0 dB
    Mesin Jet – 110 s.d 140 dB
    Busy Road – 100 dB

## Slide 19: Bit depth
Metode sampling paling umum digunakan Untuk ADC adalah PCM (Pulse-Code Modulation)
Bit depth selain berpengaruh terhadap loudness relatif (tingkat kebisingan) juga mempengaruhi signal-to-noise ratio (S / N, yaitu ratio dari besarnya signal dengan besarnya noise)
Pada PCM, untuk setiap bit depth 1-bit maka S / N meningkat 6 dB. Contoh :
  16 bits per sample menyebabkan 96 dB
  24 bits per sample menyebabkan 144 dB

## Slide 20: Bit depth
Semakin tinggi bit depth, kesalahan kuantisasi (gelombang sinyal audio) akan berkurang dan S/N akan meningkat, dan sebaliknya.
S/N semakin tinggi maka kualitas semakin bagus
SNR (db) = 10 log SNR = 10 log (Amplitudo signal / Amplitudo noise)2 = 20 log (Amplitudo signal / Amplitudo noise)
Contoh :
Amplitudo signal = 300; Amplitudo noise = 30
Amplitudo signal = 300; Amplitudo noise = 100
  bit depth digunakan untuk menentukan Dinamic Range (Perbedaan (selisih) antara signal tertinggi dan signal terendah yang mampu di rekam atau pun diolah)

## Slide 21: Raw Data Rate
Ukuran kecepatan bit data, dihitung dalam bit per detik
Dihitung berdasarkan frekuensi sampling, bit depth
Suara stereo menggunakan dua channel , suara Mono menggunakan satu channel
Contoh :
Berapa raw data rate untuk audio mono berdurasi 2 menit menggunakan standar Blu-ray dan bit depth 16 bits per sample?
Blu-ray: 48 kHz
1 x 120 s x 48000 Hz x 16 bps = 92 Mbits / second

## Slide 22: Raw Data Rate
Untuk recording dengan kualitas setara CD sepanjang 70 minutes, dengan bit depth 16 bits per sample dan audio stereo, berapa ukuran file (dalam Byte) yang dihasilkan ?

## Slide 23: Raw Data Rate
Untuk recording dengan kualitas setara CD sepanjang 70 minutes, dengan bit depth 16 bits per sample dan audio stereo, berapa ukuran file (dalam Byte) yang dihasilkan ?
Jawab :
CD Audio 44.1 kHz
44100 x 16 x 2 x 4200 / 8 = 740880000 Bytes = 706.55 MB

## Slide 24: Frekuensi Suara Musik
Nada dasar dari suara musik didasarkan pada nada A dengan frekuensi 440 Hz
Untuk frekuensi nada-nada yang lain dihitung menggunakan rumus berikut:
Dimana :
f = Frekuensi dari nada-nada yang lain
n = langkah (dalam 1 oktaf) dari nada-nada yang akan di cari.
12 = jumlah oktaf ( C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B)
Sebagai contoh, untuk mencari frekuensi nada F, maka n = −4, untuk mencari frekuensi nada B, maka n = 2.

## Slide 25: Frekuensi Suara Musik
Hitung frekuensi nada F dan B!
Jawab
frekuensi nada F, maka n = −4 f-F = 440 x 2^(-4/12) Hz = 349.22 Hz
frekuensi nada B, maka n = 2 f-B = 440 x 2^(2/12) Hz = 493.88 Hz

## Slide 26: Frekuensi Suara Musik
Setiap kenaikan 1 oktaf nada, maka frekuensinya menjadi dua kali lipat